Expunere de motive la proiectul de Decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare naţionale şi internaţionale

1. Scopul documentului

Scopul prezentului document este de a prezenta contextul de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii le alocă furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice cu sistem de semnalizare pe canal comun standardizat de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) sub denumirea de SS7. Descrierea detaliată a funcţionării sistemului de semnalizare SS7 se găseşte în seria Q.7XX a recomandărilor ITU -T.

2. Sistemul de semnalizare cu canal comun (SS7)

Reţelele de comunicaţii electronice asigură mecanismul necesar stabilirii legăturilor între terminalele conectate la reţele. Pentru realizarea, menţinerea şi monitorizarea legăturilor este necesar transferul de informaţii între terminale şi sistemele de comutare la care sunt conectate acestea, intre sistemele de comutare din cadrul unei reţele şi respectiv ale celor apaţinând unor reţele distincte, in cazul interconectării. In continuare, vom numi acest gen de informaţii, informaţii de semnalizare. Informaţiile de semnalizare sunt transmise prin intermediul sistemelor de semnalizare.

In reţelele analogice, informaţia de semnalizare este transferată de regulă de sisteme de semnalizare cu canal asociat (ex: sistemul de semnalizare R2). Aceasta înseamnă că fiecărui canal vocal îi este asociat un canal de semnalizare. Dezvoltarea reţelelor digitale a permis introducerea unor servicii noi şi implicit, cantitatea şi varietatea informaţiei de semnalizare care trebuie transmisă a devenit considerabil mai mare. Pentru a răspunde noilor cerinţe ale reţelelor digitale, ITU-T a standardizat un sistem de semnalizare eficient cunoscut sub denumirea de sistemul de semnalizare SS7 (recomandările ITU-T din seria Q.7XX).

SS7 face parte din categoria sistemelor de semnalizare pe canal comun. Mesajele de semnalizare sunt transmise pe circuite dedicate semnalizării (diferite de circuitele pe care se transmite, de exemplu, vocea).  Reţeaua de semnalizare poate fi privită ca o reţea paralelă celei care transportă semnalul util. In principiu, fiecărui sistem de comutare îi este asociat un nod într-o reţea de semnalizare. Nodurile reţelei de semnalizare sunt denumite puncte de semnalizare (signalling point – SP) şi acestea pot fi identificate prin intermediul codurilor punctelor de semnalizare (signalling cod point - SPC).

Informaţia de semnalizare este transportată sub formă de pachete denumite unităţi de semnalizare. Acestea sunt de trei tipuri:

- Unităţi de semnalizare  tip mesaj (message signal units –MSU) – informația utilă

- Unităţi de semnalizare  a stării conexiunii de semnalizare (link status signal units – LSSU) – informația utilă

- Unităţi de semnalizare de umplere (fill-in signal units – FISU) – informația pasivă

LSSU indică starea canalului de semnalizare, FISU se transmit în absenţa unor semnale utile. Informaţiile de semnalizare efectivă transmise între două noduri ale reţelei de semnalizare sunt conţinute în MSU.

Structura standard a MSU este:

| F | CK | SIF | SIO | Rezervă | LI | F I B | FSN | B I B | BSN | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F      Flag – Delimitator de cadru (fanion)

CK    Check bits – asigură controlul erorilor

SIF   Signalling information field – conţine următoarele câmpuri:

- Informaţii – conţine mesajul livrat de la partea de aplicaţie

- Antet – indică tipul mesajului

- Eticheta mesajului – conţine trei indicatori:

  - CIC – circuit identity code – indică legătura din reţeaua de transport căreia îi aparţine mesajul;

  - OPC – originating point code – indică punctul de semnalizare în care mesajul a intrat în reţeaua de semnalizare (este, de fapt, codul punctului de semnalizare respectiv);

  - DPC – destination point code – indică punctul de semnalizare căruia îi este destnat mesajul (codul punctului de semnalizare respectiv).

SIO  Service information octet – conţine două subcâmpuri:

- Indicatorul de serviciu (ex: mesaj de la partea de aplicaţie, mesaj de test intern al reţelei de semnalizare, mesaj de gestiune a reţelei de semnalizare, etc);

- Indicatorul de reţea (Network Indicator – NI). NI este format din 2 biţi cu următoarele semnificaţii:

  - 00 – reţea internaţională

  - 01 – neutilizat dar rezervat pentru uz internaţional

  - 10 – reţea naţională;

  - 11 – rezervat pentru uz naţional. În România NI = 11 caracterizează reţelele interne ale operatorilor.

LI     Lenght indicator – indică lungimea câmpurilor SIF şi SIO.

FIB   Forward indicator bit – bit indicator de acceptare în sens înainte (transmisie)

FSN  Forward sequence number -  numărul unităţii de semnalizare transmise

BIB   Backward indicator bit – bit indicator de acceptare în sens înapoi (recepţie).

BSN  Backward sequence number – numărul unităţii de semnalizare recepţionate.

Alocarea de coduri de semnalizare are ca obiect definirea consistentă a câmpurilor de adresare OPC, respectiv DPC din SIF care identifică nodurile corespondente ale reţelei de semnalizare.

2.1. Reţeaua de semnalizare

(anexa 1)

Semnalizarea SS7 la nivel global este ierarhica, avand trei nivele independente reprezentate de:

- Reţeaua de semnalizare internă a  fiecărui operator (NI = 11);

- Reţeaua de semnalizare naţională (NI = 10);

- Reţeaua de semnalizare internaţională (NI = 00)

NI reprezintă indicatorul de reţea şi este transmis prin intermediul SIO din cadrul MSU.

2.2 Punctele de semnalizare

(anexa 1)

Nodurile fiecărea din cele trei reţele de semnalizare sunt identificate prin intermediul codurilor punctelor de semnalizare. Astfel, putem vorbi despre:

- Coduri ale punctelor de semnalizare din reţelele interne ale operatorilor;

- Coduri ale punctelor de semnalizare naţionale (NSPC);

- Coduri ale punctelor de semnalizare internaţionale (ISPC).

Aceste coduri au un format de 14 biţi, grupaţi (pentru facilitarea administrării) în trei câmpuri distincte. Codurile se alocă utilizând reprezentarea zecimală a celor trei câmpuri binare (de forma Z-XXX-Y):

| Bit | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 biţi | 8 biţi | 3 biţi |
| Valoarea zecimală permisă | 0 - 7 | 0 - 255 | 0 – 7 |

SANC

ISPC/NSPC

Pentru ISPC s-a încercat identificarea ariei geografice prin primii cei mai semnificativi 3 biţi. Iniţial, ITU a alocat coduri pentru punctele internaţionale de semnalizare astfel:

- 2 – XXX – Y   Europa

- 3 – XXX – Y   America de Nord

- 4 – XXX – Y   Asia

- 5 – XXX – Y   Australia şi Pacific

- 6 – XXX – Y   Africa

- 7 – XXX – Y   America de sud

- 0 – XXX – Y   şi 1 – XXX – Y   fiind rezervate pentru alocări viitoare.

Pe măsură ce numărul de operatori a crescut, păstrarea primei cifre ca identificator de arie geografică nu a mai fost posibilă. Astfel, României i-au fost alocate următoarele blocuri de ISPC:

- 2 – 052 – Y

- 2 – 227 – Y

- 4 – 252 – Y

- 3 – 250 – Y

Codurile punctelor de semnalizare sunt transmise prin intermediul SIF din cadrul MSU.

3. Alocarea codurilor punctelor de semnalizare

Codurile punctelor de semnalizare din reţelele interne ale operatorilor sunt administrate de către operatorii respectivi.

In cadrul reţelei de semnalizare interne a unui operator, fiecare SP are asociat un cod unic  care asigură transmisia informaţiei de semnalizare în interiorul reţelei.

O parte din punctele de semnalizare ale reţelei respective sunt interconectate prin legături de semnalizare cu puncte de semnalizare din alte reţele de pe teritoriul României. În acest caz, pentru definirea legăturii de semnalizare între reţele, este necesar ca punctele de semnalizare respective să aibă associate şi alte coduri (NSPC), unice în reţeaua naţională.

Codurile  punctelor de semnalizare naţionale (NSPC) sunt alocate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. Necesitatea existenţei unui singur administrator este determinată de faptul că, pentru a fi funcţională, reţeaua naţională care permite interconectarea tuturor operatorilor de pe teritoriul României trebuie să identifice fiecare punct de semnalizare cu un cod unic.

În mod analog, o parte din punctele de semnalizare ale reţelei naţionale sunt interconectate prin legături de semnalizare cu puncte de semnalizare din reţeaua internaţională şi în acest caz vor fi necesare  alte coduri ale punctelor de semnalizare (ISPC), de această dată, unice în reţeaua internaţională.

Codurile punctelor de semnalizare internaţionale (ISPC) sunt alocate autorităţilor naţionale în blocuri de câte opt (un astfel de bloc se numeşte SANC – signalling area network code şi este de forma Z-XXX) de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor. Autorităţile nationale, la rândul lor, le  gestioneza si le atribuie în mod individual operatorilor (prin nominalizarea valorii zecimale Y a câmpului binar CBA).

UIT alocă coduri ale punctelor de semnalizare în urma solicitărilor primite de la autorităţile naţionale cu competenţe în domeniu dar în acelaşi timp solicită informaţii cu privire la modul în care sunt utilizate codurile alocate.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor publică periodic, in Jurnalul Oficial o listă cu ţările şi operatorii cărora le-au fost alocate ISPC.

Până in prezent, României i-au fost alocate 4 blocuri ISPC, deci 32 coduri din care mai sunt disponibile 5.

4. Concluzie

Având în vedere că numărul de coduri ale punctelor de semnalizare la nivel internaţional si naţional  este limitat se impune o utilizare eficientă şi o administrare imparţială a acestora, în special în condiţiile existenţei mai multor operatori pe piaţă. Decizia propusă de ANRC are drept scop creşterea transparenţei procesului de reglementare, prin stabilirea explicită a obligaţiilor operatorilor cărora li se acordă dreptul de a utiliza coduri ale punctelor de semnalizare şi prezentarea formală a procedurilor folosite de ANRC pentru gestionarea acestor coduri.

5. Bibliografie

Recomandările ITU-T din seria Q.7xx

# Text boxes

Alte reţele de semnalizare naţionale

SPC 2

SPC 1

SPC 3

SPC m

SPC 2

SPC 1

SPC 3

SPC n

Retea de semnalizare internă a operatorului A

Retea de semnalizare internă a operatorului X

NSPC 2

NSPC1 1

NSPC 3

NSPC m

Retea de semnalizare naţională

NI = 11

NI = 00

NI = 10

NI = 11

Alte reţele de semnalizare internă ale operatorilor

ISPC 4

ISPC 3

ISPC 1

ISPC 2

ISPC o

Sistem de comutare 1

Sistem de comutare n

Sistem de comutare 2

Reţea de

transport a operatorului  A

Anexa 1:   Reţele de semnalizare SS7 – nivele ierarhice

Reţea de semnalizare

internaţională